| 1. Общие сведения Сейфы серии ВМ торговой марки «РИПОСТ» предназначены для хранения ценных бумаг, драгоценностей, документов, оружия и т.д. Сейфы данной серии сконструированы и изготовлены в соответствии с требованиями безопасности и с учетом рекомендации специалистов на основании ТУ 9693-001-35531627-96. 2. Технические характеристики 2.1. Конструкция Стальной корпус из листа не менее 2,5 мм имеет мощную фасадную раму и дверь. Отверстия по периметру окантовки задней стенки сейфа предназначены для крепления сейфа в нише стены перед закладкой сейфа строительным раствором или кирпичной кладкой. 2.2. Замковый механизм. (VdS KL.1.) Сейфы оборудованы ключевым механическим замком фирмы «Stuv» (Германия) или кодовым замком фирмы «M-LOCKS» (Нидерланды) вместо ключевого замка либо дополнительно. 2.3. Габаритные размеры Модель (серия) Высота (мм) Ширина (мм) Глубина (мм) Вес (кг) Объем (л) ВМI 020C 230 365 220 18 10 ВМI 021C 300 450 290 30 29 3. Комплект поставки Сейф - 01 шт. Ключи - 02 шт. на замок Съемные полки - 01 шт. Паспорт - 01 шт. 4. Техническое обслуживание и эксплуатация сейфа с ключевым замком 4.1. Как открыть сейф Вставьте ключ в замочную скважину до упора. Поверните ключ по часовой стрелке до упора (не прилагая особых усилий). Плавно поверните рукоятку ригельного механизма двери по часовой стрелке до упора. Откройте сейф. ВНИМАНИЕ! Конструкция замка предусматривает вынимание ключа из замочной скважины только если ригельный механизм находится в закрытом положении. 4.2 Запирание сейфа производится в обратном порядке. 4.3. При транспортировке, хранении и эксплуатации предохранять замки от попадания в них пыли, грязи, влаги. 4.4. Не рекомендуется хранить запасные ключи внутри сейфа. 6.4. Добавление кода «подчиненного». К действующему коду (коду «руководителя») можно добавить дополнительный код (код «подчиненного»). Для этого: нажмите и удерживайте клавишу [1] пока не услышите двойной сигнал(световой индикатор будет гореть в течение следующих действий) введите основной код ( двойной сигнал). введите дважды код «подчиненного» (двойной сигнал после каждого) . 6.5. Исключение кода «подчиненного». нажмите и удерживайте клавишу [3] пока не услышите двойной сигнал (световой индикатор будет гореть в течение следующих действий) введите основной код. Код «подчиненного» удалится. 6.6. Использование задержки открывания. В данной модели замка реализована функция возможности открытия сейфа не сразу, после ввода действующего кода, а только по истечении определенного времени, запрограммированного пользователем. Время задержки (макс. 90мин.) время открытия («окно») (макс. 19мин.). нажмите и удерживайте клавишу [9] пока не услышите двойной сигнал(световой индикатор будет гореть в течение следующих действий) введите основной код ( двойной сигнал). введите время задержки и время «окна» Например: 2612 для 26 минут времени задержки и12 минут «Окна» (двойной сигнал) повторите значение (двойной сигнал) Внимание! Изменение времени задержки производится только во время действия «Окна». Для отмены времени задержки повторите вышеуказанные действия и введите 0001 вместо 2612 (00 время задержки и 01 время «окна») Для открытии сейфа с активированной функцией задержки открывания, во время действия открытого «Окна» необходимо повторно набрать действующий код. 6.7. Четырехкратное введение неправильных комбинаций блокирует замок на 5 мин. В течении этого времени замок каждые 10 секунд выдает звуковой и световой сигнал. После разблокировки при двукратном введении неправильного кода замок снова отключается на 5 минут. Если при открывании двери в течении 3-х секунд раздаются повторяющиеся сигналы, то следует заменить батарею. 7. Гарантии изготовителя 7.1. Изготовитель гарантирует исправную работу сейфа при условии соблюдения пользователем п.4 и п.5, а также правил по транспортированию, хранению и эксплуатации. 7.2. Срок гарантийного обслуживания сейфов 1 год со дня продажи. 7.3. При обнаружении дефектов производственного характера сейф вместе с паспортом необходимо вернуть изготовителю для ремонта или замены. Все претензии принимаются только при наличии паспорта с отметкой торгующей организации о дате продажи сейфа. При выходе из строя изделия по вине пользователя в случае несоблюдения п.4 и п.5, изготовитель производит ремонт за счет заказчика и только при наличии паспорта 7.4. Паспорт храните отдельно от сейфа. 7. Свидетельство о приемке Заводской № _______________________________________ ВМI МОДЕЛЬ 020C 021C Дата продажи ______________________________Штамп торгующей организации | 5. Техническое обслуживание и эксплуатация сейфа с механическим кодовым замком 5.1. Как открыть сейф Код замка состоит из четырех чисел. Заводской код: 10-20-30-40. Плавно вращая диск замка по часовой стрелке, установите ПЕРВОЕ число кода напротив установочной метки (правая метка в верхней части замка) 5 раз. Вращая диск против часовой стрелки, установите ВТОРОЕ число кода напротив установочной метки 4 раза . Вращая диск по часовой стрелке, установите ТРЕТЬЕ число кода напротив установочной метки 3 раза. Вращая диск против часовой стрелки, установите ЧЕТВЕРТОЕ число кода напротив установочной метки 2 раза 5.2. Медленно поверните диск по часовой стрелке до упора. Откройте сейф, плавно повернув рукоятку ригельного механизма двери по часовой стрелке до упора. 5.3. Чтобы закрыть сейф поверните рукоятку ригельного механизма двери против часовой стрелки до упора и сбейте код, сделав не менее четырех полных оборотов диска замка против часовой стрелки. 5.4. Изменение кода производится только при открытых дверях сейфа! Закройте замок (см.п.5.3), держа дверь открытой. Выполните все операции согласно п.5.1, используя при этом действующий код и метку для смены кода (левая метка в верхней части замка). Вставьте специальный ключ (прилагается в комплекте к замку) в отверстие на внутренней стороне двери до упора точно в положение «EINFUHREN». Поверните ключ на 90 градусов по стрелке точно до положения «UMSTELLEN». Определите для себя новую кодовую комбинацию. ВНИМАНИЕ! Последнее число кода должна быть больше 20. Выполните все операции согласно п.5.1 с новым кодом, используя при этом метку для смены кода. Поверните обратно специальный ключ в положение «EINFUHREN» и уберите его в надежное место. ВНИМЕНИЕ! Перед дальнейшим использованием, проверьте несколько раз правильности работы замка с новым кодом на открытой двери. 6. Техническое обслуживание и эксплуатация сейфа с электронным кодовым замком 6.1. Как открыть сейф Код замка состоит из шести цифр. Заводской код: 123456. Введите шесть цифр кода(двойной сигнал) и откройте сейф, плавно повернув рукоятку ригельного механизма двери по часовой стрелке до упора. Если не повернуть ручку в течение 3 секунд, замок заблокируется автоматически. 6.2. Чтобы закрыть сейф поверните рукоятку ригельного механизма двери против часовой стрелки до упора. Для контроля проверьте блокировку ручки ригельного механизма. 6.3. Изменение кода (производится только при открытых дверях сейфа!) Закройте замок (см.п.6.2), держа дверь открытой. нажмите и удерживайте клавишу [0] пока не услышите двойной сигнал (световой индикатор будет гореть в течение следующих действий) введите один раз действующую комбинацию(двойной сигнал) введите новую комбинацию (двойной сигнал) повторите новую комбинацию (двойной сигнал) В случае ошибки ввода (длинный сигнал), старый код остается в силе. ВНИМЕНИЕ! Перед дальнейшим использованием, проверьте несколько раз правильности работы замка с новым кодом на открытой двери П А С П О Р Т На стенной сейф торговой марки «РИПОСТ» I класса устойчивости по взлому (ГОСТ Р 50862-2005) Санкт-Петербург |
| --- | --- |